## Slide 1
“城镇污水处理厂污泥处理处置”相关标准解读
郑国砥 博士
电话：010-6488－8050
zhenggd@igsnrr.ac.cn
中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心

## Slide 2
《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)
《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
污泥处理处置相关的标准

## Slide 3: 污泥相关标准
农用污泥中污染物控制标准 GB4284-84
  由原国务院环境保护小组提出
  由农牧渔业部环境保护科研监测所、北京农业大学负责起草
  委托农牧渔业部环境保护科研监测所负责解释
城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002

## Slide 4
污水处理厂
二次污染
城市污水
污泥问题已成为污水行业发展的瓶颈
污水
污泥
1995
2000
2005
2010
2015
2020
0
1000
2000
3000
4000
5000
1990
污水厂(座)
现有污水厂绝大多数没有符合国家标准的污泥处置设施
安全处置率<10%，未处理污泥随意乱丢现象严重
污泥恶臭问题招到居民抗议，影响社会安定
Notes: <number>

## Slide 5: 土地利用的主要疑虑
  有机质稳定化:解决烧苗问题
  杀灭病原菌:达到卫生标准
  除臭、灭蝇:消除感官不雅
  产品的脱水:便于储运和加工
  有毒有害物质的污染控制:

## Slide 6: 《农用污泥中污染物控制标准》 存在的问题
没有考虑我国土壤的环境容量，土壤、作物和人体健康等特殊情况 农用≠土地利用
对城市污泥总用量、病原菌、腐熟度等指标没有考虑
对个别重金属的限制不合理

## Slide 7: 污泥土地利用标准亟待完善和修订
我国制订的污泥农用标准缺乏相关工作基础，并且为不合理的强调防止土壤污染这一单一指标，没有充分考虑我国土壤、作物、社会、经济等综合因素和实际应用效果。
我国现行的控制标准只对污泥农用的污染物(包括重金属锌)浓度作了限制，但对污泥施用地中最多能容纳多少污染物却没有明确的规定。

## Slide 8: 污泥土地利用标准亟待完善和修订
环境保护部门已注意到我国《农用污泥中污染物控制标准》中存在的问题，在2002年发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》中顺便将城市污泥农用的锌限制标准进行了修改。
但是，GB18918-2002只是一个控制城镇污水处理厂的污泥中污染物排放的标准，而不是针对城市污泥农用所制定的标准，该标准对城市污泥土地利用(不仅仅只是狭义的“农用”)中的许多问题并没有细化。

## Slide 9: 住建部相关标准
城镇污水处理厂污泥处置 分类 CJ/T239
城镇污水处理厂污泥泥质 CJ247
城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质CJ248
城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质CJ/T249
城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质CJ/T289
城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质CJ/T290
城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质CJ/T291
城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质CJ/T309
城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质CJ/T362
城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(住建部、发改委联合颁布)

## Slide 10
根据作物类型和土壤条件控制污染风险
根据污泥污染物浓度进行分级控制风险
增加用量控制指标
污泥农用标准编制

## Slide 11: 制定的基本考虑
根据重金属含量差异，将污泥分A、B两级
区分进入食物链和非食物链的作物
适当放宽对作物和人体有益元素的限量值
严格限制毒性强、危害作物和人体健康的元素
便于操作、执行和监督的原则(如pH)

## Slide 12: 几点说明
基本宗旨：保护土壤和环境，合理解决污泥出路问题
进行分级管理：食物链、非食物链
调整限量值：
  金属元素： 有益的——适当放宽，环境危大的——严格限制
  有机污染物： 增加多环芳烃(PAHs)
  卫生学指标： 蛔虫卵死亡率、粪大肠菌值
  物理性质： 水分、粒径、杂物
  生物稳定性： 腐熟度
  肥力指标： 要求最低的养分和有机质含量
限制用量：<7.5 吨/公顷/年
限制使用区域：饮用水源地、湖泊周围和洪水泛滥区

## Slide 13: 污泥系列标准实施后的作用已经显现
建设部标准《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》(CJ/T249-2007)。
该标准规定，从2007年10月1日起，进入垃圾填埋场的污泥含水量必须小于60%
目前脱水污泥含水量80%左右，不能直接进入垃圾填埋场进行混合填埋

## Slide 14: 住建部相关标准
城镇污水处理厂污泥处置 分类 CJ/T239
城镇污水处理厂污泥泥质 CJ247
城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质CJ248
城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质CJ/T249
城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质CJ/T289
城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质CJ/T290
城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质CJ/T291
城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质CJ/T309
城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质CJ/T362
城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(住建部、发改委联合颁布)

## Slide 15: 部委相关标准
城镇污水处理厂污泥处理技术规程CJJ131-2009
《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》（建设部、环保部、科技部）
城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行) HJ-BAT-002
城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(住建部、发改委联合颁布)
关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知
《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》环保部

## Slide 16: 存在的问题
不同标准的冲突
  GB4284-84和18918-2002
不同部门的职能
  住建部：责任主体，建设运行
  环保部：污染控制，监管
  农业部：？？

## Slide 17: 后果与出路
污泥监督监管不到位
污泥污染依旧
相关部门的委屈
标准协调、加强研究、符合实际

## Slide 18
谢谢！